## Slide 1
OPENVELA AI CONTEST 2026
VelaPoka
可配置视觉装配防错终端
固定工位 · 本地检测 · 质量追溯 · 有线导出
SC2336
↓
视觉检测
↓
PASS / FAIL
ESP32-P4X-Function-EV-Board
openvela / NuttX
参赛者：wx719 · 2026.09

## Slide 2
项目内容
02
VelaPoka · ESP32-P4 + openvela
为什么做 VelaPoka？
把固定工位的人工目检，变成可解释、可追溯的离线视觉检查
现场痛点 01
人工目检易疲劳
漏装、反装、位置偏移依赖经验判断；重复作业中一致性难以保证。
现场痛点 02
通用 AI 成本高
固定产品并不需要复杂模型。固定相机、照明与 ROI，可以换取更稳定的结果。
解决方案
端侧闭环终端
标准件录入 → 实时检测 → 红框提示 → MicroSD 留档 → RJ45 查询导出。

## Slide 3
系统架构
03
VelaPoka · ESP32-P4 + openvela
一块主板完成采集、计算、交互与追溯
SC2336
2MP MIPI-CSI
ESP32-P4
双核 RISC-V + 32MB PSRAM
灰度 / ROI
模板差 + 边缘差
PASS / FAIL
得分 + 异常框
7 英寸触摸屏
实时画面、状态、红框
MicroSD
模板、JSONL、FAIL BMP
RJ45 Ethernet
HTTP 状态、记录与图片

## Slide 4
业务流程
04
VelaPoka · ESP32-P4 + openvela
从标准样本到结果导出的完整闭环
01
自动启动
外设自检
恢复历史与模板
02
录入标准件
连续 3 帧平均
保存参考模板
03
触发检测
冻结当前帧
进入检测线程
04
差异分析
亮度归一化
块差与边缘差
05
结果反馈
PASS / FAIL
异常区域红框
06
留档导出
JSONL + BMP
RJ45 HTTP 查询
状态机：STARTUP → SELF_TEST → READY → CAPTURE → INSPECT → PASS / FAIL → SAVE_RESULT

## Slide 5
核心能力
05
VelaPoka · ESP32-P4 + openvela
比赛演示已闭环的 5 项能力
01
实时预览
SC2336 RAW10
512×288 灰度预览
02
可解释检测
固定 ROI
相似度与差异框
03
触屏操作
录入 / 检测
停止 / 安全退出
04
断电恢复
模板、阈值
历史编号续接
05
网络导出
状态 JSON
JSONL 与 FAIL BMP

## Slide 6
关键问题 1 / 4
06
VelaPoka · ESP32-P4 + openvela
相机开启后蓝屏：一次结构体指针错位
现象：SC2336 stream on 后触发 RISC-V Load access fault
现象
CSI 启动即崩溃
MCAUSE=5
非法地址访问
相机与 SD 状态互相干扰
根因
父结构强转错误
imgdata_s 不是 sc2336_dev_s 的首成员，直接强转导致状态写入相邻内存。
解决
按成员偏移还原
使用 offsetof/container 方式获得父结构；修复后相机稳定出帧，蓝屏消失。

## Slide 7
关键问题 2 / 4
07
VelaPoka · ESP32-P4 + openvela
板端能读，Windows 看不到：SD 写入没有真正落盘
现象
“写成功”的假象
板端 echo、cat、umount 均正常；断电移卡后，Windows 看不到新文件。
定位
GPIO 模拟 SPI 不可靠
逐层排除 FAT 目录、大小写、缓存与挂载问题，最终确认底层写完成状态异常。
解决
切换硬件 SPI2
使用 GPIO Matrix + 软件 CS，并校验写完成；M4HW.TXT 断电后可被 Windows 读取。

## Slide 8
关键问题 3–4 / 4
08
VelaPoka · ESP32-P4 + openvela
让历史数据可恢复，让网络服务可持续
问题 03 · 历史记录
重复编号与解析失败
原因
• FAT 长文件名未启用
• libc scanset 配置缺失
• 旧数据存在重复 ID
处理
启用 FAT LFN，改为定宽解析；启动时统计 loaded / duplicates / skipped，并从最大有效 ID 续号。
问题 04 · HTTP 服务
连续导出后 8080 无响应
原因
• 慢客户端可能长期占用资源
• 单连接生命周期缺少边界
处理
启用 TCP backlog 与收发超时；SD 文件先生成 ≤4 MiB 内存快照，再释放存储锁发送；Exit 先停止 HTTP。

## Slide 9
成果与演示
09
VelaPoka · ESP32-P4 + openvela
实板验收结果与推荐展示顺序
10 ms
典型单次检测耗时
32 MB
板载 PSRAM 已识别
0%
有线 Ping 实测丢包
3 类
HTTP 导出内容
1
上电自动进入应用
2
录入正确样本
3
正确件检测 PASS
4
制造差异并显示 FAIL 红框
5
PC 下载 JSONL 与 FAIL BMP
6
触屏 Exit 安全卸载 SD

## Slide 10
总结
10
VelaPoka · ESP32-P4 + openvela
小而确定：让装配错误在工位上被发现
VelaPoka 不是通用物体识别系统。
它通过固定产品、固定相机、固定照明和固定 ROI，
在 ESP32-P4 + openvela 上实现可解释、可离线、可追溯的视觉检查闭环。
端侧
无需云端与复杂 AI 模型
闭环
采集、检测、显示、留档、导出
可维护
NSH 恢复入口与模块化任务架构
THANK YOU